## Slide 1: یک فایروال لایه ۳ برای تشخیص و کاهش حملات روی رزبری پای DDoS
درس سیستم های نهفته و بی درنگ
تهیه کننده : ایلیا شادروان و امیرحسین علی محمدی
استاد گرامی: دکتر محمدزاده

## Slide 2
هدف این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه‌ی DoS و DDoS تشخیص و مقابله با حملات در سطح شبکه است. این سامانه با استفاده از سخت‌افزار سبک و ارزان‌قیمت مانند Raspberry Pi طراحی شده و قادر است ترافیک شبکه را مانیتور کرده، الگوهای مشکوک را تشخیص دهد و در صورت شناسایی حمله، اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آن را انجام دهد.

## Slide 3: بخش سخت‌افزاری
کارت حافظه microSD
آداپتور برق مناسب
Raspberry Pi
برای نصب سیستم‌عامل و نگهداری اسکریپت‌ها و پیکربندی‌ها
جهت تأمین انرژی مورد نیاز Raspberry Pi
به‌عنوان هسته پردازشی سیستم دفاعی
ماژول اترنت USB
برای افزودن پورت شبکه‌ی دوم، جهت ایجاد bridge بین دو شبکه

## Slide 4: ساختار و اتصال سخت‌افزاری
شبکه با دو پورت
با داشتن دو پورت شبکه یکی داخلی و یکی USB نقش یک پل شبکه را ایفا می‌کند.
تمامی داده‌ها از شبکه ورودی به خروجی روتر از طریق این پل عبور کرده و تحلیل می‌شود.
مزیت پل شبکه
رشد انعطاف‌پذیری در مدیریت ترافیک، بدون ایجاد تغییرات بزرگ در زیرساخت موجود.
امکان مانیتورینگ جامع و اعمال فیلترهای دقیق و هوشمند مبتنی بر ترافیک واقعی.

## Slide 5: بخش نرم‌افزاری و سیستم‌عامل
ماژول‌های کرنل مورد نیاز
سیستم‌عامل سبک لینوکس
ابزارهای مدیریت شبکه
فعال‌سازی brnetfilter برای امکان مانیتورینگ پکت‌های لایه ۲ و پیکربندی پارامترهایSysctl مرتبط.
استفاده از Raspberry Pi OS یا Debian به منظور فراهم کردن ابزارهای استاندارد مانیتورینگ و مدیریت شبکه.
نرم‌افزارهایی مانند brctl برای ایجاد پل شبکه و iptables برای اعمال قوانین امنیتی و فیلترینگ ترافیکش

## Slide 6
سناریوی پیاده‌سازی و کارکرد سامانه
1
ایجاد پل شبکه
2
ارسال پکت‌ها به صف پردازش
3
پردازش و تحلیل ترافیک
بررسی نوع پکت، شمارش SYN، ACK و FIN و شناسایی الگوهای مشکوک در اسکریپت پایتون.
متصل کردن دو پورت شبکه به یک bridge لایه 2 با استفاده از brctl.
استفاده از iptables برای هدایت پکت‌های عبوری به صف‌های NetfilterQueue پایتون.

## Slide 7
🎯 تشخیص و شمارش بسته‌ها در سامانه‌ی پایش شبکه
دریافت بسته‌ها (Packets):
با استفاده از iptables، ترافیک شبکه به یک صف درNetfilterQueue هدایت می‌شود. سپس اسکریپت پایتون بسته‌ها را به‌صورت بلادرنگ دریافت می‌کند.
تحلیل و دسته‌بندی بسته‌ها:
با استفاده از iptables، ترافیک شبکه به یک صف درNetfilterQueue هدایت می‌شود. سپس اسکریپت پایتون بسته‌ها را به‌صورت بلادرنگ دریافت می‌کند.
شمارش درخواست‌های مشکوک:
از هر ادرس IP، تعداد بسته های SYN، ACK، FIN و اتصال (SYN-ACK) ذخیره و بررسی می‌شود. این اطلاعات در یک دیکشنری برای هر IP نگهداری میشود.

## Slide 8
شناسایی رفتار مشکوک:
اگر تعداد بسته های خاص از یک IP از حد مجاز تعریف شده عبور کند، احتمال حمله DoS تشخیص داده شده و اقدامات امنیتی انجام میشود.
مسدودسازی خودکارIP مهاجم:
در صورت تشخیص حمله، IP مهاجم به‌صورت موقت با استفاده از iptables بلاک شده و یک پیام هشدار نیز از طریق سامانه پیامکی ارسال می‌گردد.

## Slide 9: 🛠️ ابزارهای کلیدی استفاده‌شده:
NetfilterQueue:
Scapy:
Iptables:
برای دریافت و پردازش بسته‌ها از iptables
برای تجزیه و تحلیل بسته‌های شبکه
برای مسیریابی و فیلتر کردن ترافیک
Threading:
برای اجرای هم‌زمان وظایف مانند بلاک‌کردن IP و ریست شمارنده‌ها

## Slide 10: مکانیزم تشخیص حملات شبکه
مقابله و انسداد
واکنش و مقابله با حمله
تحلیل داده‌ها
تحلیل بسته‌ها و استخراج اطلاعات Packet Analysis
شمارش پکت ها
شمارش و شناسایی رفتار مشکوک
جمع‌آوری داده‌ها
جمع‌آوری بسته‌های شبکه Packet Capture
04
03
02
01

## Slide 11
اطلاع‌رسانی و هشدار به مدیر شبکه
سیستم هشدار خودکار
IPارسال پیام کوتاه به مدیر شبکه با اطلاعات مهاجم و نوع حمله از طریق سامانه پیامکی
sms.ir
یکپارچگی با API
استفاده از API اختصاصی در برنامه پایتون برای ارسال سریع و دقیق پیام‌ها.
افزایش واکنش‌ پذیری
امکان پاسخگویی سریع و به موقع مدیر در مقابل حملات با دریافت هشدارهای بلادرنگ.

## Slide 12
راه‌اندازی اتوماتیک
فعال‌سازی سرویس systemd برای اجرای اسکریپت‌ها و تنظیمات پس از هر بار روشن شدن دستگاه.
بارگذاری ماژول‌ها
راه‌اندازی خودکار ماژول‌های کرنل و تنظیمات شبکه بدون دخالت کاربر.
پایداری عملکردی
سامانه در هر شرایطی آماده مقابله با حملات بوده و قابلیت بازیابی خودکار دارد.
پایداری و راه‌اندازی خودکار با Systemd

## Slide 13: مزایای سامانه در برابر حملات DoS و DDoS
اطلاع‌رسانی دقیق
واکنش سریع
سبک و کم‌هزینه
ارسال هشدارهای بلادرنگ به مدیر شبکه جهت مدیریت بهتر بحران.
تشخیص و مسدودسازی فوری IPهای مهاجم با کمترین تاخیر.
استفاده از Raspberry Pi باعث کاهش هزینه و افزایش قابلیت حمل می‌شود.

## Slide 14: نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
این پروژه نمونه‌ای کاربردی از طراحی سامانه‌ی دفاعی در برابر حملات DoS و DDoS با استفاده از سخت‌افزار ارزان و نرم‌افزار متن‌باز است. انعطاف‌پذیری و امکان توسعه آسان این سامانه، آن را برای شبکه‌های کوچک و متوسط گزینه‌ای جذاب ساخته است.
در آینده می‌توان امکانات پیشرفته‌تری مانند یادگیری ماشین برای تشخیص هوشمند حملات و گزارش‌گیری دقیق تر اضافه کرد و قابلیت استفاده در شبکه‌های بزرگتر را ارتقا داد.

## Slide 15: https://github.com/ahamxdev/rasguard https://github.com/iliashadravan/rasguard
✉️ تماس و مشارکت مشارکت در توسعه پروژهRasGuard باعث بهبود هرچه بیشتر این سامانه خواهد شد. خوشحال می‌شویم اگر: Pull Request ارسال کنید باگ‌ها و مشکلات را گزارش دهید پیشنهادهای سازنده ارائه کنید در صورت وجود هرگونه سوال، با کمال میل پاسخگو هستیم!